## Slide 1: NCTU IEE 5046 高頻電路設計與實驗 PCB design with OrCAD Capture
Lecturer: Professor Yu-Jiu Wang
TA: 李道一michael@rfvlsi.ee.nctu.edu.tw
Document coauthor: Jon-Jin Chen

## Slide 2: Related EDA tools
OrCAD Capture
PCB Editor
Pad Designer

## Slide 3: Design Flow

## Slide 4: OrCAD Capture
第一次打開OrCAD Capture選擇選單中的第一個OrCAD Capture, 並在use as default打勾
File -> new -> Project
選擇Schematic以及儲存的位置
按ok

## Slide 5: Create Schematics
在XXX.opj的子頁面中
點開XXX.dsn之後再點開SCHMATIC1,點開PAGE1
接出自己想要用的電路
電路上的元件可從做好的電路複製
如果板子不夠大,可從Options->Schematic Page Properties改變板子大小(optional)
如果想要幫某條net取名字可從Place->Net Alias, ok後放到想取名的net上(optional)

## Slide 6: Create Schematics
如果要更改元件
先點一下讓元件變成粉紅色
再按右鍵選擇Edit Part
若要新增pin可從place->pin
或直接點右邊直列的圖式
若要刪除則直接按delete
更改pin時要點擊線的部分
可以更改Name和Number
也可隨意位移
注意:pin number要和相對應的dra檔(Package Symbol)相同
Type一般選擇Passive
也可選成其他

## Slide 7: Create Library
電路完成後,回到XXX.obj的頁面,並建立library:
File -> New -> Library
就會看到Library底下的XXX.olb (可改成自己喜歡的名字)
接著把Design Cache底下的元件拖曳到XXX.olb上
並且把加入Library的元件名稱改為和在PCB Editor裡面的dra檔名相同
接著回到Design Cache 對剛剛加入的元件按右鍵
  選擇Replace Cache
  先從Browse選擇剛剛建立的XXX.olb
  接著在New Part Name的下拉式選單中選擇想要換成的元件名稱,並按ok就完成了

## Slide 8: Assign PCB Footprint
輸出電路前確認電路元件
在SCHEMATIC1上按右鍵選擇Edit Object Properties
紅色框內的欄皆要和對應的PCB Package Symbol的Device Type相同
綠色框內的欄則要和對應的PCB Package Symbol的Ref Des相同
藍色框內的欄則要和對應的PCB Package Symbol的dra檔名相同

## Slide 9: Schematics DRC check
輸出電路前先做DRC Check
Tools->Design Rule Check
設定完後按確定
並將錯誤更正

## Slide 10: Schematics DRC check (cont’d)
Second tab of DR checker

## Slide 11: Schematics DRC check (cont’d)
Third tab of DR checker

## Slide 12: Generate Netlist
輸出電路
Tools->Create Netlist
直接跳到Other的子頁面
注意allegro.dll檔要放在
C:\Cadence\SPB_16.3\tools\capture\netforms\
{‘Value’}和!{PCB Footprint}要打對
按確定後電路就會輸出XXX.NET